附件4

宾馆酒店排查整治工作标准

第一条  在醒目位置张贴消防安全承诺书，实名确定单位负责人、消防安全管理人及各级、各岗位应当依法履行的消防安全职责和责任。

第二条  宾馆饭店应在主要出入口设置“消防安全告知书”，在客房内应设置醒目的“请勿卧床吸烟”、“请不要乱扔烟头”提示牌，在不间断电源插口处提示“不间断电源，离开时请拔下用电器具”，在房卡取电插口处提示“离开时请取出房卡断电”。

第三条  所在建筑应依法通过消防设计审核、消防验收或备案抽查；营业前必须经公安机关消防机构检查合格。

第四条  单位消防安全条件达到：

1.用火、用电无违章，不超负荷用电，不擅自拉接临时电线；

2.疏散通道、安全出口设置符合要求，消防车通道畅通；

3.室内外消火栓完整好用，灭火器材配置齐全，自动消防设施运行正常，安全疏散指示标志、应急照明完好；

4.燃油、燃气等易燃易爆危险品使用符合有关国家消防技术标准要求；

5.装修、装饰材料符合要求；

6.厨房、灶间烟道定期清洗。

第五条  宾馆饭店消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；其内设部门负责人每周应开展一次防火检查。

第六条  两个以上产权单位管理或两个以上经营者的，应当明确各方的消防安全责任，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

第七条  制定消防安全管理制度，制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。

第八条  实名落实消防巡查责任。宾馆饭店每日应进行防火巡查；营业期间的防火巡查至少每2 小时一次，餐饮等场所营业结束时应对营业现场进行检查，消除遗留火种。宾馆饭店可利用本单位视频监控等设备辅助开展防火巡查。

第九条  实名落实消防设施维保责任。设有自动消防设施的宾馆饭店，应当与具有资质的消防设施维护保养企业签订维护保养合同，每半月对自动消防设施至少模拟启动一次，每月至少开展一次全面维护保养。

第十条  实名落实控制室值班人员责任，消防控制室应当悬挂各类规章制度和火灾事故应急处置流程图，实名确定值班人员并公布，实行24小时双人值班制度，值班操作人员必须经消防职业技能鉴定合格并持证上岗，能够熟练掌握应急程序和操作消防控制设备。

第十二条  所有人员达到“三懂四会”的要求。员工上岗、转岗前应经过岗前消防安全培训合格；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育。应利用每日早点名、交接班时进行消防安全教育。大排查大整治活动期间组织全体员工参加一次“生命通道体验活动”。

第十三条  宾馆饭店法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应熟知以下内容：

1.消防法律法规和消防安全职责；

2.本单位火灾危险性和防火措施；

3.依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

第十四条  宾馆饭店应在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广告牌、电子显示屏、电视、网络等形式开展消防宣传教育。在顾客须知、服务指南上宣传消防知识，在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面。

第十五条  在宾馆饭店显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，提示消防器材的位置和使用方法。